# 绍兴市城镇供水规范化管理考核

# 暨二次供水工作检查

# 工作手册

绍兴市住房和城乡建设局

2018年5月

城镇供水规范化管理考核暨二次供水

工作检查工作要点

一、检查自查内容

按照《住房城乡建设部关于印发城镇供水规范化管理考核办法（试行）的通知》（建城〔2013〕48号）和《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城〔2015〕31号）文件的要求，各地要对辖区内城镇供水企业实施全面考核，并同步开展二次供水工作检查；此外城镇供水主管部门要进行自查。目的是促进我市城镇供水主管部门和供水企业加强城镇供水及二次供水的管理、全面落实相关规章制度，建立保障城镇供水安全的长效管理机制。

二、检查自查程序

通过组成考核组，听取汇报，查阅档案，实地检查，对照《城镇供水规范化管理考核指标及评分方法》及《城镇供水二次供水专项检查评价依据及说明》，对相关工作开展情况进行打分，并进行意见反馈。

三、考核结束后需要完成的材料

（一）城镇供水规范化管理考核情况

1.规范化管理考核工作报告（包括：一是基本情况，考核时间、地点、参加人员、抽查城市、开展的相关工作；二是考核结果，考核得分、考核中发现的大类共性问题、提出的整改建议；三是考核效果，各地经过考核后表态拟采取的整改措施；四是工作建议，针对考核中发现问题提出的建议、对完善考核工作的建议等）。

2.各供水企业考核综合意见。

3.各供水企业考核打分表及扣分原因清单。

4.各地建设局工作情况自评汇报材料，自评打分表及扣分原因清单。

（二）城镇供水二次供水专项检查情况

1.城镇供水二次供水专项检查工作报告（包括：一是基本情况，考核时间、地点、参加人员、抽查城市；二是辖区二次供水设施建设与管理开展的相关工作；三是考核结果，发现问题、提出整改建议；四是下一步工作）。

2.各地供水企业考核综合意见。

3.各供水企业考核打分表及扣分原因清单。

4.各地建设局工作情况自评汇报材料，自评打分表及扣分原因清单。

城镇供水规范化管理考核评分表

| 考核项目 | 得分 | 扣分原因 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、部门职责（4分） | 1.1落实“三定”规定 | 1.1.1管理部门（1分） |  |  |  |
|  |  | 1.1.2管理职责（2分） |  |  |  |
|  |  | 1.1.3管理人员（1分） |  |  |  |
| 二、规范化管理制度制定（36分） | 2.1综合性管理法规、规章及规范性文件 | 2.1.1城镇供水管理的综合性法规、规章及规范性文件（4分） |  |  |  |
|  | 2.2原水安全 | 2.2.1水源保护制度（3分） |  |  |  |
|  | 2.3规划建设 | 2.3.1城镇供水发展规划（专项规划）（4分） |  |  |  |
|  |  | 2.3.2年度实施计划（3分） |  |  |  |
|  |  | 2.3.3建设项目管理（3分） |  |  |  |
|  | 2.4运行监管 | 2.4.1供水企业管理和考核制度（3分） |  |  |  |
|  |  | 2.4.2服务与投诉监管制度（3分） |  |  |  |
|  |  | 2.4.3水质监管与信息发布制度（4分） |  |  |  |
|  |  | 2.4.4应急管理制度（3分） |  |  |  |
|  |  | 2.4.5二次供水管理制度（3分） |  |  |  |
|  |  | 2.4.6自备水管理制度（3分） |  |  |  |
| 三、规范化管理制度落实（60分） | 3.1水质管理 | 3.1.1水质检测制度（2分） |  |  |  |
|  |  | 3.1.2水质检测能力及实施情况（3分） |  |  |  |
|  |  | 3.1.3水质检测实施（5分） |  |  |  |
|  |  | 3.1.4水质信息报告与公布（3分） |  |  |  |
|  | 3.2水厂运行与管理 | 3.2.1处理工艺（4分） |  |  |  |
|  |  | 3.2.2运行质量控制（6分） |  |  |  |
|  |  | 3.2.3供水设施设备养护（4分） |  |  |  |
|  |  | 3.2.4安全生产（5分） |  |  |  |
|  |  | 3.2.5安防监控（3分） |  |  |  |
|  |  | 3.2.6岗前培训与持证上岗（2分） |  |  |  |
|  | 3.3管网运行与管理 | 3.3.1管网档案与调度系统（3分） |  |  |  |
|  |  | 3.3.2管网漏损（4分） |  |  |  |
|  |  | 3.3.3管网维护（3分） |  |  |  |
|  | 3.4供水服务 | 3.4.1服务窗口（3分） |  |  |  |
|  |  | 3.4.2抄表计量（2分） |  |  |  |
|  |  | 3.4.3抢修与停水（2分） |  |  |  |
|  |  | 3.4.4投诉处理及时率与服务满意度（2分） |  |  |  |
|  | 3.5应急管理 | 3.5.1应急预案（3分） |  |  |  |
|  |  | 3.5.2应急处理专业队伍与物资储备（1分） |  |  |  |
| 总计得分 |  |  |  |

注： 本表由考核专家填写，每人一份。

城镇供水二次供水专项检查评分表

二次供水设施检查地点：                                                               供水方式：    □水箱     □无负压变频  □其它

| 考核要点 | 考核项目 | 得分 | 扣分原因 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管理制度制定与监管情况（35分） |  |
| 1.1部门职责 （12分） | 1.1.1查阅地方二次供水相关管理制度的建立和完善情况（8分） |  |  |  |
|  | 1.1.2按照地方政府“三定”方案配置城镇供水管理人员（4分） |  |  |  |
| 1.2设施建设与改造（8分） | 1.2.1设施建设与改造规划（3分） |  |  |  |
|  | 1.2.2老旧设施排查（3分） |  |  |  |
|  | 1.2.3建设改造年度实施计划（2分） |  |  |  |
| 1.3报装与收费管理（5分） | 1.3.1报装管理（2分） |  |  |  |
|  | 1.3.2运行维护费（3分） |  |  |  |
| 1.4监管情况（10分） | 1.4.1监督检查情况（5分） |  |  |  |
|  | 1.4.2处罚情况（5分） |  |  |  |
| 二、制度落实情况（65分） |
| 2.1日常与应急管理（10分） | 2.1.1卫生管理制度（3分） |  |  |  |
|  | 2.1.2日常管理制度（5分） |  |  |  |
|  | 2.1.3应急预案（2分） |  |  |  |
| 2.2人员配备与管理（10分） | 2.2.1人员配备（4分） |  |  |  |
|  | 2.2.2健康证（3分） |  |  |  |
|  | 2.2.3培训（3分） |  |  |  |
| 2.3设施设计建设（15分） | 2.3.1消毒器（3分） |  |  |  |
|  | 2.3.2阀门（4分） |  |  |  |
|  | 2.3.3排水条件（3分） |  |  |  |
|  | 2.3.4污染控制（5分） |  |  |  |
| 2.4运行维护（15分） | 2.4.1清洗消毒（5分） |  |  |  |
|  | 2.4.2水质检测（5分） |  |  |  |
|  | 2.4.3供水压力（5分） |  |  |  |
| 2.5安全防范（8分） | 2.5.1人防情况（4分） |  |  |  |
|  | 2.5.2封闭管理（4分） |  |  |  |
| 2.6服务与信息公开（7分） | 2.6.1服务（4分） |  |  |  |
|  | 2.6.2信息公开（3分） |  |  |  |

注： 本表由考核专家填写，每人一份。

城镇供水规范化管理考核综合意见（格式）

| 城市（县）名称 |  |
| --- | --- |
| 主管部门 |  | 负责人 |  |
| 评审意见 |
| （对主管部门管理的总体评价和进一步完善的建议） 得分： 考核组组长签字： 日期： |

备注：此表由考核组填写。

城镇供水二次供水专项检查综合意见（格式）

| 城市（县）名称 |  |
| --- | --- |
| 主管部门 |  | 负责人 |  |
| 评审意见 |
| （对主管部门管理的总体评价和进一步完善的建议） 得分： 考核组组长签字： 日期： |

备注：此表由考核组填写。

附件：考核依据摘要目录

1.住房城乡建设部关于印发城镇供水规范化管理考核办法（试行）的通知（建城[2013]48号）；

2.《城乡规划法》

3.《建筑法》

4.《突发事件应对法》

5.《水污染防治法》

6.《城市供水条例》

7.《城市供水水质管理规定》

8.《取水许可与水资源费征收管理条例》

9.《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》

10.《生活饮用水卫生监督管理办法》

11.《建设工程质量管理条例》

12.《建筑工程施工许可证管理办法》

13.《市政公用事业特许经营管理办法》

14.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》

15.《城市给水工程规划规范》（GB50282）

16.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ 58)

17.《城镇供水服务》（CJ/T 316）

18.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92)；

19.《冷水水表》（GB/T778）；

20.《水平螺翼式水表》（JJG258）；

21.《居民饮用水计量仪表安全规则》（CJ3064）；

22.《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》.

23。《城镇供水管网运行维护及安全技术规程》（送审稿）；

24.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92）

25.《生活饮用水卫生标准》（GB5749）；

26.《城市供水水质标准》（CJ/T206）；

27《二次供水设施卫生规范》（GB17051）

28.《二次供水工程技术规程》（CJJ140）

29.《地表水环境质量标准》(GB3838)；

30.《地下水质量标准》（GB/T14848）

31.《二次供水工程技术规程》（CJJ140）

32.《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》

附件：

城镇供水规范化管理考核评价依据及说明

| 考核项目 | 考核内容 | 评价依据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、部门职责（4分） | 1.1落实“三定”规定 | 1.1.1管理部门（1分） | 按照地方政府“三定”方案设置城镇供水主管部门。 | 1.《城市供水条例》第七条第3款：县级以上城市人民政府确定的供水行政主管部门主管本行政区域内的城市供水工作。 2.《国务院办公厅关于印发住房和城乡建设部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发［2008］74号）第一部分第五条：将城市管理的具体职责交给城市人民政府，并由城市人民政府确定市政公用事业、绿化、供水、节水…等方面的管理体制。 | 考核被考核城市按照评价依据的要求，落实城市供水管理职能部门。考核方式：查阅地方政府“三定”规定。 |
|  |  | 1.1.2管理职责（2分） | 按照地方政府“三定”方案明确城镇供水主管部门的管理职责。 |  | 考核城镇供水主管部门根据地方“三定”，在规划建设、水质管理、运营监管等环节的职责细化和落实情况。考核方式：查阅各环节文件与问询相结合。对于建管分离的管理体制的情况，如运营管理部门参与规划、建设，不应扣分。 |
|  |  | 1.1.3管理人员（1分） | 按照地方政府“三定”方案配置城镇供水管理人员。 |  | 考核主管部门是否设置专职供水管理人员，以及供水管理人员行政业务熟悉情况。考核方式：以问询为主，问询管理人员对所辖区域供水情况。 |
| 二、规范化管理制度制定（36分） | 2.1综合性管理法规、规章及规范性文件 | 2.1.1城镇供水管理的综合性法规、规章及规范性文件 （4分） | 查阅当地出台的城镇供水管理方面综合性法规、规章及相关规范性文件，查看国家相关标准规范宣贯情况。 | 1.《城市供水条例》第七条第3款：县级以上城市人民政府确定的供水行政主管部门主管本行政区域内的城市供水工作。 2.《城市供水水质管理规定》第十五条：国务院建设主管部门，省、自治区建设主管部门以及直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门应当建立健全城市供水水质检查和监督制度，对本规定的执行情况进行监督检查。第二十四条：建设（城市供水）主管部门应当会同有关部门制定城市供水水质突发事件应急预案，报同级人民政府批准后组织实施。 3.《市政公用事业特许经营管理办法》第四条：直辖市、市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权，负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施。 | 考核当地城市供水管理的法规、规章等的完善情况，以及上级政府规章、规范性文件、标准规范贯彻情况。考核方式：对于有立法权的城市，查阅城市供水专门性法规设立情况，对于没有立法权的市县，查阅1份转发上级主管部门的文件，和本地出台的关于城市供水管理的文件。询问相关标准的了解情况，如是否有水质标准、管网漏损标准、水厂安全运行标准等重要标准。 |
|  | 2.2原水安全 | 2.2.1水源保护制度 （3分） | 配合环保部门建立饮用水水源地保护制度，并掌握当地水源水质情况。 | 1.《水污染防治法》第五十六条：国家建立饮用水水源保护区制度、饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。饮用水水源保护区的划定，由有关市、县人民政府提出划定方案，报省、自治区、直辖市人民政府批准。 2.《城市供水条例》第十三条：县级以上地方人民政府环境保护部门应当会同城市供水行政主管部门、水行政主管部门和卫生行政主管部门等共同划定饮用水水源保护区。3.《城市供水水质管理规定》第八条：城市供水单位应当做好原水水质检测工作。4.《生活饮用水卫生监督管理办法》第十条：集中式供水单位必须有水质净化消毒设施及必要的水质检验仪器、设备和人员，对水质进行日常性检验，并向当地人民政府卫生行政部门和建设行政主管部门报送检测资料。 5.《地表水环境质量标准》(GB3838)；6.《地下水质量标准》（GB/T14848） | 旨在强调加强集中式饮用水水源地的保护和促进城市供水主管部门及时掌握水源水质情况。考核方式：查阅资料和询问相结合。有正式文件明确当地集中式饮用水水源保护区，可以得分。询问主管部门工作人员，了解其对集中式饮用水水源地数量、水质情况以及标准的掌握情况。不了解水质情况的不得分、不知道标准的不得分，没有按相关标准要求做过全指标检测的不得分。 |
|  | 2.3规划建设 | 2.3.1城镇供水发展规划（专项规划） （4分） | 查阅地方的城镇供水发展规划（专项规划）等成果（规划文本、说明书、图集）和政府批复文件。 | 1.《城乡规划法》第十七条：城市总体规划、镇总体规划的内容应当包括：城市、镇的总体布局、功能分区，用地布局，…，各类专项规划等；规划区范围、规划区内建设用地规模、基础设施和公共服务设施用地、水源地和水系、…等内容，应当作为城市总体规划、镇总体规划的强制内容。 2.《城乡规划法》第十四条：城市人民政府组织编制总体规划。直辖市的城市总体规划由直辖市人民政府报国务院审批。省、自治区人民政府所在地的城市以及国务院确定的城市总体规划，由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。其他城市的总体规划，由城市人民政府报省、自治区人民政府审批；第十五条：县人民政府组织编制县人民政府所在地镇的总体规划，报上一级人民政府审批。其他镇的总体规划由镇人民政府组织编制，报上一级人民政府审批。 3. 《城乡规划法》第十四条：城市、县、镇人民政府应当根据城市总体规划、镇总体规划、土地利用总体规划和年度计划以及国民经济和社会发展规划，制定近期建设规划、报总体规划审批机关备案。近期建设规划应当以重要基础设施、公共服务设施和中低收入居民住房建设以及生态环境保护为重点内容，明确近期建设的时序、发展方向和空间布局。近期建设规划的规划期限为五年。 4.《城市给水工程规划规范》（GB50282）主要内容包括：城市水资源及城市用水量、给水范围和规模、给水水质和水压、水源选择、给水系统、给水系统的安全性、水源地、水厂、输配水等。 | 旨在加强城市供水专项规划的编制与实施，考核重点为是否编制规划以及规划的完整性。考核方式：查阅资料为主，辅以问询。未编制与城镇总体规划相配套的城镇供水发展规划（专项规划）的，扣4分；未得到当地政府批复的，扣3分；规划编制单位不具备规划编制资质的，扣2分；规划成果不齐全的（如缺乏说明或者图集）扣3分；规划内容与《城市给水工程规划规范》要求存在差距的，视情况酌情扣分。 对于规划、建设、管理分离的管理体制，还应询问管理部门在编制规划过程的参与情况。 |
|  |  | 2.3.2年度实施计划 （3分） | 查阅地方制定的城镇供水设施改造、新建项目年度实施计划。 | 1.《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发〔2000〕36号）第三章第3条：采取有效措施，加快城市供水管网技术改造，降低管网漏损率。 2.《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发〔2005〕45号）第五条：加快城市供水设施建设和改造。各地区要加快城市供水设施的建设和技术改造，提高供水能力，扩大供水范围。凡饮用水水源水质不符合标准的，应当提出强制性的技术措施，制订水厂技术改造规划，采用先进适用技术，改进水处理工艺。要把城市供水管网改造作为重点，优先改造漏损严重和对供水安全影响较大的管网，改善供水水质。 3. 《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2002）4.2.1供水企业应按计划做好管网改造工作。对DN≥75的管道，每年安排不小于管道总长的1%进行改造。6.1.1城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%。6.1.2城市供水企业管网实际漏损率应按基本漏损率结合本标准6.2节的规定修正后确定。 | 考核当地城市供水设施建设和改造工作，有计划、有重点完善供水设施。考核方式：查阅资料和询问相结合。查阅年度实施计划，问询当地公共供水管网漏损率和水源水质，不符合《城市供水管网漏损控制及评定标准》及水源水质标准的，应进行供水设施改造，未制定年度实施计划的，扣3分；结合近期建设规划，是否有供水设施年度建设计划，未有计划的扣3分。有改造和建设年度计划但未将项目情况报送住房城乡建设部“全国城镇供水设施建设项目管理信息系统”的，扣2分。对于建管分离的管理体制，管理单位是否参与年度计划的制定，没有参与的适度扣分。 |
|  |  | 2.3.3建设项目管理 （3分） | 抽查建设项目的管理程序及相关档案。 | 1.《城市供水条例》第十五条：城市供水工程的建设，应当按照城市供水发展规划及其年度建设计划进行；第十七条城市供水工程竣工后，应当按照国家规定组织验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。第三十条：改装、拆除或移动公共供水设施、建设单位应当报经县级以上人民政府城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准。 2.《生活饮用水卫生监督管理办法》建设部、卫生部令53号第八条：供水单位新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目，应当符合卫生要求，选址和设计审查、竣工验收必须有建设、卫生行政主管部门参加。新建、改建、扩建的城市公共饮用水供水工程项目由建设行政主管部门负责组织选址、设计审查和竣工验收，卫生行政部门参加。 | 考核城市供水建设项目的管理情况。考核方式：查阅资料。随机抽取1-2个项目查看，是否按照本条考核依据进行管理，每缺1项扣1分；对于改装拆除或移动公共供水设施、新建管网连接未按照要求进行管理的，扣2分。地方法规有其他规定的，从地方法规。注意，供水设施建设项目的执行的规范不应是水利工程的规范。 |
|  | 2.4运行监管 | 2.4.1供水企业管理和考核制度 （3分） | 查阅地方制定的供水企业管理和考核制度的文件。 | 1.《城市供水条例》第二十二条：城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业应当保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经城市供水行政主管部门批准并提前24小时通知用水单位和个人；第三十条：因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位应当报经县级以上人民政府城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准，并采取相应的补救措施。 2.《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令126号）第四条第3款：直辖市、市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权，负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施。第十条：主管部门应当履行下列责任；①协助相关部门核算和监控企业成本，提出价格调整意见；②监督获得特许经营权的企业履行法定义务和协议书规定的义务；③对获得特许经营权的企业的经营计划实施情况、产品和服务质量以及安全生产情况进行监督；④向政府提交年度特许经营监督检查报告。 3. 《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发〔2005〕45号）第六条：加强饮用水安全监督管理。各地区要加强对饮用水水源、水厂供水和用水点的水质监测，对取水、制水、供水实施全过程管理。 | 考核主管部门按照政企分开原则，建立和创新供水管理制度情况。考核方式：查阅资料与问询相结合。对于政府直接委托经营主体的：未制定监督考核制度的或未签订考核目标责任协议的，扣3分；（注；与资产管理部门的考核不同，应注重质量、效率和全过程监管） 通过市场选择经营主体的：未按照《市政公用事业特许经营管理办法》进行招投标选择的，扣1分；未签订特许经营合同的，扣3分。 |
|  |  | 2.4.2服务与投诉监管制度 （3分） | 查阅地方制定的城镇供水服务与投诉监管、政风行风评议等有关制度、文件以及评议结果通报材料等。 | 1.《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令126号）第十条第4款：受理公众对获得特许经营权的企业的投诉。 2.《关于进一步深化个规范民主评议政风行风工作的指导意见》（国纠办发〔2006〕8号）第二条：民主评议政风行风的评议对象包括所有政府部门和公共服务行业，重点是具有行政执法、经济管理或公共服务职能，与人民群众生产生活密切的部门和行业。…对政府部门的评议内容主要是依法履行职责、公众执法、政务公开、办事效率、服务态度、清正廉洁等情况；公共服务行业的评议主要是依法经营、诚信服务、事务公开、办事效率、服务态度、清正廉洁等情况。 | 旨在促进依法行政。考核方式：查阅资料。未建立城镇供水服务与投诉监管制度的，扣3分；根据最近一期政风行风评议结果，排名均靠后的（后3名）扣3分。（有一项靠后的扣2分） |
|  |  | 2.4.3水质监管与信息发布制度 （4分） | 查阅地方制定的水质检查或督察管理制度的文件，地方供水水质监督检查报告和结果通报等。 | 1.《城市供水水质管理规定》《城市供水水质管理规定》（建设部部令156号）第四条：直辖市、市、县人民政府确定的城市供水主管部门负责本行政区域内的城市供水水质监督管理工作。第十五条：国务院建设主管部门，省、自治区建设主管部门以及直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门应当建立健全城市供水水质检查和监督制度，对本规定的执行情况进行监督检查。第二十一条：县级以上地方人民政府建设（城市供水）主管部门应当将监督检查情况及有关问题的处理结果，报上一级建设（城市供水）主管部门，并向社会公布城市供水水质监督检查年度报告。 | 考核主管部门对供水水质管理工作的情况。检查方式：查阅材料。未建立水质检查督察制度或水质信息发布制度的，扣4分；不配合上级主管部门开展水质督察工作或未将水质监督检查情况报告上级主管部门的，扣2分。 |
|  |  | 2.4.4应急管理制度 （3分） | 查阅地方制定的城市供水安全应急预案，以及政府审批或备案情况。 | 1.《突发事件应对法》第十七条第2款：地方各级人民政府和县级以上地方各级人民政府有关部门根据法律、法规。规章、上级人民政府及其有关部门的应急预案以及本地区的实际情况，制定相应的突发事件应急预案。2.《城市供水水质管理规定》第二十四条：建设（城市供水）主管部门应当会同有关部门制定城市供水水质突发事件应急预案，经同级人民政府批准后组织实施。城市供水单位应当依据所在地城市供水水质突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急预案，报所在地直辖市、市、县人民政府供水主管部门备案，并定期组织演练。第二十五条：城市供水水质突发事件应急预案应当包括以下内容：突发事件的应急管理工作机制；监测与预警；信息的收集、分析、报告、通报制度；应急处理技术和监测机构及其任务；分级和应急处理工作方案；预防与处理措施；应急供水设施、设备及其他物资和技术储备与调度；应急处理专业队伍的建设和培训。 | 考核主管部门应急准备工作情况。考核方式：查阅资料或文件。未编制应急预案的，或应急预案未经同级人民政府批准或备案的，扣3分； 应急预案不完善或可操作性不强，每缺少1项扣1分。 |
|  |  | 2.4.5二次供水管理制度 （3分） | 查阅地方制定的二次供水管理有关文件。 | 1.《城市供水水质管理规定》第三条：本规定所称城市供水水质，是指城市公共供水及自建设施供水（包括二次供水、深度净化处理水）的水质。第四条：直辖市、市、县人民政府确定的城市供水主管部门负责本行政区域内的城市供水水质监督管理工作。第十五条：国务院建设主管部门，省、自治区建设主管部门以及直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门应当建立健全城市供水水质检查和监督制度，对本规定的执行情况进行监督检查。 2.《生活饮用水卫生监督管理办法》第十四条：二次供水设施选址、设计、施工及所用材料，应保证不使用饮用水水质受到污染，并有利于清洗和消毒。各类蓄水设施要加强卫生防护，定期清洗消毒。具体管理办法由省、自治区、直辖市根据本地区情况另行规定。 | 旨在促进地方加强二次供水的管理。考核方式：查阅资料。未建立二次供水管理制度的，扣3分；建立二次供水管理制度，但不包括设施清洗消毒、水质检测、新建二次供水设施管理等内容的，扣2分。 |
|  |  | 2.4.6自备水管理制度（3分） | 查阅地方制定的自备水管理等有关文件。 | 1.《城市供水条例》第二条：本条例所称城市供水，是指城市公共供水和自建设施供水。 2.《取水许可与水资源费征收管理条例》第三章第十九条第2款：对取用城市规划区地下水的取水申请，审批机关应当征求城市建设主管部门的意见。 3.《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》第二条第2款；在城市公共供水管网覆盖范围内，原则上不再批准新建自备水源。地下水已严重超采的城市，严禁新建任何取用地下水的供水设施，不再新批并逐步压减地下水取水单位和取水量。 4.《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）第八条依法规范机井建设审批管理，限期关闭在城市公共供水管网覆盖范围内的自备井。 | 考核管理部门对自备水供水的管理工作。考核方式：查阅资料。未进行自备水管理的，扣3分。不掌握公共供水管网覆盖范围内自备水供水情况的，扣3分。未制定公共供水管网覆盖范围内自备井关闭计划的、或未对城市规划区内地下水取水项目进行审查的，扣3分。 |
| 三、规范化管理制度落实（60分） | 3.1水质管理 | 3.1.1水质检测制度 （2分） | 查阅供水企业的水质检测制度，抽查原始台账记录。 | 1.《城市供水条例》第二十条：城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，应当建立、健全水质检测制度，确保城市供水水质符合国家规定。 2.《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部令53号）第十条：集中式供水单位必须有水质净化消毒设施及必要的水质检验仪器、设备和人员，对水质进行日常性检验。城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，其生产管理制度的建立和执行、人员上岗的资格和水质日常检测工作由城市建设行政主管部门负责管理。 3.《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）3.1.6城镇给水系统应具有完善的水质监测制度，配备合格的检测人员和仪器设备，对水质实施严格有效的监管。（强制性条款）3.1.7：城镇给水系统应建立完整、准确的水质监测档案。（强制性条款） 4.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58-2009)2.1.1供水厂应设立水质化验室，并应配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员和仪器设备。2.8.1供水厂应建立健全包括水质、净水药剂及材料、实验室质控在内的质量控制体系。2.8.2对水质可实行职能部门、供水厂两级管理，班组、水厂化验室和中心化验室三级检验。 5.《生活饮用水卫生标准》（GB5749）：9.1.2城市集中式供水单位水质检测的采样点选择、检验项目和频率、合格率计算按照GB/T206执行。 6.《城市供水水质标准》GB/T206表3：每日不少于1次的有水源水和出厂水的的浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群和消毒剂；每月不少于1次的包括水源水的GB3838中的基本项目和补充项目和出厂水的（GB5749）42项及管网水中全部指标中可能含有的项目；每月不少于2次的为管网水，包括浑浊度、色度、臭和味、CODMn、菌落总数、总大肠菌群和消毒剂。每半年或一年一次的，为（GB5749中的非常规指标。 | 通过了解供水企业水质检测制度情况，考核管理部门水质管理工作的落实。考核方式：抽查1-2个供水企业，最好是公共供水企业1个、自建设施对外供水企业1个，了解水质检测制度建立。包括检测主体、检测对象、检测项目及频率等的规定。没有检测制度的，扣2分。缺项的酌情扣分。 |
|  |  | 3.1.2水质检测能力及实施情况 （3分） | 实地查看水质化验室，考核检测人员业务能力。 |  | 考核方式：问询与现场查看相结合。水厂不具备10项日常检测指标检测能力或规模达到30万立方米/日及以上的供水企业不具备《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求的42项常规指标的检测能力，每缺1项指标扣1分； 根据现场问询或演示情况，考核检测人员的业务熟练程度，业务不熟悉的扣2分。 |
|  |  | 3.1.3水质检测实施 （5分） | 查阅水厂和供水企业化验室近1年的水质检测记录、报告及检测质量控制记录。 |  | 考核方式：查阅资料。包括日检、半月检、月检、半年检（以地表水为水源）、年检（以地下水为水源）； 必须具备月检的自检报告和记录，其他可以对外委托，但必须有完整检测报告。 |
|  |  | 3.1.4水质信息报告与公布 （3分） | 查阅供水企业出具的上报记录,检查近期向社会公布的水质信息。 | 1.《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部令53号）第十条：集中式供水单位必须有水质净化消毒设施及必要的水质检验仪器、设备和人员，对水质进行日常性检验，并向当地人民政府卫生行政部门和建设行政主管部门报送检测资料。 2.《城市供水水质管理规定》第三十条：违反本规定，有下列行为之一的由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以5000元以上2万元以下的罚款：城市供水单位未按规定上报水质报表的。第十一条：城市供水单位应当履行以下义务，按照所在地城市供水主管部门的要求公布水质检测数据。 | 检查方式：查阅资料。检查是否按规定如期向当地主管部门报告，未报告或报告不真实的扣3分，报告不及时、不完整的扣2分； 未按照水质信息公布制度定期向社会公布水质信息的，扣3分。 |
|  | 3.2水厂运行与管理 | 3.2.1处理工艺（4分） | 现场查看各工艺环节水处理设施的运行情况。 | 1.《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）（全文强制标准）：3.1.1城镇给水系统应具有保障连续不间断地向城镇供水的能力，满足城镇用水对水质、水量和水压的用水需求。3.5.1城镇水厂对原水进行处理，出厂水水质不得低于现行国家生活饮用水卫生标准的要求，并留有必要的裕度。2.0.8城镇给水排水系统和设施的运行、维护、管理应制定相应的操作标准，并严格执行。 2. 《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）4.15.3对水源井必须每天进行巡视检查、检查项目应包括水质、电流、电压、声音、振动等。 | 检查方式：实地查看与问询为主。水厂处理工艺与水源水质不相适应的，扣4分；其中，已进行工程立项，计划对针对当地原水水质特征污染物增加相应的处理措施的，扣2分。工艺适宜性评判以能否保证出厂水稳定达标为依据。 |
|  |  | 3.2.2运行质量控制 （6分） | 现场考核水厂质量控制制度建立及落实情况，查看水量计量和药剂计量投加装置，及净水材料和药剂索证及验收制度、许可证和批次检测报告。 | 1. 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）（全文强制标准）：2.0.8城镇给水排水系统和设施的运行、维护、管理应制定相应的操作标准，并严格执行。 2.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）3.1.1供水厂应按本规程的有关规定制定符合本厂制水生产工艺特点的工艺过程水质控制标准、企业工艺规程、操作规程和安全规程。3.1.3.对制水生产工艺中的主要工序必须进行参数监测和动态控制，并应符合下列规定；③进厂原水和出厂水必须计量，且流量仪表计量率应达95%以上。制水工艺过程应根据需要配置流量计。流量计应按期等级要求定期进行校准。⑤制水生产过程中的电量消耗应按工序分别进行计量。⑥对制水生产中的主要设施、设备的运行情况及其运行中的动态参数，必须制定和实施质量控制点检验制度，并应对其主要技术参数进行控制。3.1.4净水药剂必须计量投加。（强制条文）。4.6沉淀池。（摘要）平流、斜管、斜板沉淀池的出口应设质量控制点，出水浑浊度宜控制在3NTU以下。4.8普通滤池。滤池应在过滤后设置质量控制点，滤后水浑浊度应小于设定目标值。 3. 《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）2.7.1供水厂使用的输配水设备、防护材料、水处理材料、水处理药剂，应具有生产许可证、省级以上卫生许可证、产品合格证及化验报告，并应执行索证及验收制度。（强制性条文）。2.7.3每批净水药剂及材料在进厂时、久存放后和投入使用前必须按照国家现行有关标准进行抽检；未经检验或者检验不合格的产品，不得投入使用。4.13.1清水池必须安装液位计；4.13.3清水池应定期排空清洗。4.15.4水源井应设置测量水位的装置；动、静水位测定每月宜两次。 | 考核方式：查阅资料、现场查看与询问相结合。其中现场查看注重计量及水质监测和主要工艺段质量控制点的落实。未建立生产质量控制操作规程，扣3分； 抽查的每个处理单元，未设置关键控制点及量化的水质控制指标，每缺1项扣1分； 质量控制记录和关键控制点的水质检测结果，不符合生产质量操作规程或未达到工序质量控制要求的，扣3分；未制定索证及验收制度，扣2分，生产许可证、省级以上卫生许可证、产品合格证及化验报告每缺1项扣1分；未进行净水材料和药剂批次抽检的，扣1分；无水量计量和药剂计量投加装置的，扣2分；流量计量仪表未进行定期检定或校准的，扣1分； 未根据水源和工艺情况开展混凝搅拌小样实验(地下水不适用)的，扣1分； 每个质量控制点未安装在线监测设备的，扣1分。 |
|  |  | 3.2.3供水设施设备养护 （4分） | 查阅水厂制定的供水设施和设备日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。现场查验供水设施和设备台账。 | 1.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）6.1.1供水设施维护检修，应建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。6.1.2日常保养应检查供水设施运行状况，使设备、环境卫生清洁，传动部件按规定润滑。6.1.3定期维护应对设施进行检查（包括巡检），对异常情况及时检修或安排计划检修。对设施进行全面强制性检修，宜列入年度计划。6.1.4大修理应有计划地对设施进行全面检修及对重要部件进行修复或更换，使设施恢复到良好的技术状态。 2. 《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）6.5投药设施摘要：日常保养包括投药设施运行是否正常，储存、配置、输送设备是否堵塞、泄漏；设备的润滑、加注和计量是否正常；每年检查储存、配置、输送和加注设备一次，做好清洗、修漏、防腐和附属机械设备检修工作；大修：仓库、构筑物每5年大修一次； 3.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）6.14消毒设施摘要：日常保养项目包括每日检查氯瓶针形阀是否泄漏，安全部件是否完好，称重设备是否准确。加氯机随时检查处理泄漏，每日检查调整密封垫片，检查压力水、水射器、压力表和转子流量计是否正常等；定期保养项目包括；定期清洗转子流量计、平衡箱、中转玻璃罩、水射器、检修过滤管、控制阀、压力表等；大修项目包括：称重设备每年彻底维修一次，并校验；加氯机每年更换安全阀、弹簧膜阀、针形阀、压力表等。 | 考核方式：查阅资料、现场查看与询问相结合。未建立制度的，扣4分； 制度不完善的，扣每缺1项扣1分； 净水设施和设备，每发现1处存在故障或运行不正常的扣1分； 设施设备未进行经常性保养和清洁的，扣1分。 |
|  |  | 3.2.4安全生产（5分） | 查阅水厂制定的安全生产相关制度，对在岗员工安全生产操作技能进行现场考核。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九条第2款国务院有关部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关安全生产工作实施监督管理。第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。第三十六条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。第三十八条生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。 2.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）9.3.1供水厂为加强气体的安全使用管理，应建立相应的岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、气体投加车间的安全防护制度和事故处理报告制度。（强制性条文）；9.3.6氯气、氨气气体库内钢瓶应按照使用情况分别挂上“在用”、“已用”和“待用”标志并分区放置。9.3.10投加氯、氨、臭氧的车间应安装气体泄漏报警装置并应定期检查。9.4.1对稳定性二氧化氯、生产原料中的氧化剂、酸和次氯酸钠溶液，应选择避光、通风、阴凉的地方分别存放。 | 考核方式：现场查看。主要看安全生产制度建立和落实情况，重点查看加氯间。 未建立安全生产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、安全防护制度和事故报告制度等）或制度不完善的，每缺1项扣1分； 未设置安全生产专职监管人员的，扣3分； 抽查岗位人员操作技能熟练程度，每发现1人不熟练的，扣1分。 |
|  |  | 3.2.5安防监控（3分） | 查验门卫制度，现场检查水厂安防监控重点部位。 | 1.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）8.8.1供水厂宜在加药混凝、消毒、过滤与变配电等关键工艺部位以及安全防范系统需要监视的部位设置视频监控系统。5.9.11KV以下室内配线、配电盘及闸箱每月进行一次巡视检查。 2.《城市给水排水技术规范》7.3.1电源和供电系统应满足城镇给水排水设施连续、安全运行的要求。 | 考核方式：现场查看为主。未建立门卫制度的，扣1分；未配置安防监控系统，且监控数据储存时间少于15天的，扣1分； 未配备必要的防护和抢修装备的（液氯渗漏报警、中和装置、抢修器材、防护用具等），或装备不能正常使用的，每发现1项扣1分； 配电间安全防护设施不能正常运行或无定期巡查记录的，扣1分； 水厂未实现双电源供电的，扣1分。 |
|  |  | 3.2.6岗前培训与持证上岗 （2分） | 查验培训上岗制度，抽查重点岗位人员岗前培训的实施情况。 | 1.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）9.1.5供水厂直接从事制水和水质检验的人员，必须经卫生知识和专业技术培训且每年进行一次健康体检，并持证上岗。（强制条文） 2.《中华人民共和国安全生产法》第二十条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。考核不得收费。 | 考核方式：实地查看，采取抽查的方式查验水质化验人员、安全管理人员上岗证书。对于地方对其他工种上岗有具体规定的，还可查验其他工种包括：净水工、供水调度工、泵站操作工、泵站机电设备维修工（含自控设备维修工、电工）、供水管道工（含管道巡检工和检漏工）、变配电运行工等。每发现1人不符合要求扣1分。 |
|  | 3.3管网运行与管理 | 3.3.1管网档案与调度系统 （3分） | 查阅供水管网档案，现场查看管网运行数据采集、调度系统的运行情况，抽查3个管网压力点的测压记录。 | 1.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2002）4.1.1供水企业必须及时详细掌握管网现状资料、应建立完整的供水管网档案、并应逐步建立管网信息系统。4.1.2管网技术档案应包括以下内容：①管径、材质、位置、接口形式和敷设年份；②阀门、消火栓、泄水阀等主要配件的位置和特征；③用户接水管的位置及直径，用户的主要特征；④检漏记录、高峰时流量和管网改造结果等有关材料。 2.《城镇供水服务》（CJ/T316）6.2供水水压及合格率应符合所在城镇根据国家相关标准及当地的规划要求规定的城镇供水管网末梢压力及管网压力合格率。 3.《城市给水工程规划规范》（GB50282）4.0.5城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28米的要求。 4.地方的有关规定。 | 考核方式：查阅资料和现场查看及问询相结合。未建立完整管网档案的，扣2分，建立纸质档案、但未建立GIS管网信息档案的，扣1分； 未建立管网运行数据自动采集和运行调度系统的，扣2分，系统不能准确显示管网运行压力、流量、水质等信息，每少1项扣1分；管网最不利点的压力不能满足国家或当地相关标准要求的，扣3分。 |
|  |  | 3.3.2管网漏损（4分） | 查阅供水管网漏损相关资料。 | 1.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92）；4.2.1供水企业应按计划做好管网改造工作。对DN≥75的管道，每年安排不小于管道总长的1%进行改造。6.1.1城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%。6.1.2城市供水企业管网实际漏损率应按基本漏损率结合本标准6.2节的规定修正后确定。 6.2.1当居民用水按户表抄表的水量大于70%时，漏损率应增加1%；6.2.2评定标准应按单位供水量管长进行修正，DN≥75时、＜1.4公里/千立方米/天，减2%；≥1.4公里/千立方米/天，＜1.64公里/千立方米/天、减1% ；≥2.06公里/千立方米/天，＜2.4公里/千立方米/天、加1%；≥2.41公里/千立方米/天，＜2.7公里/千立方米/天、加2%；≥2.7公里/千立方米/天、加3%；按年平均出厂压力修正，≥0.55兆帕，＜0.7兆帕时，增加1%，＞0.7兆帕时，增加2%。 | 考核方式：查看资料。（管网漏损率-修正后标准值）≥5%，扣4分； 3%＜（管网漏损率-标准值）＜5%，扣3分； 0＜（管网漏损率-标准值）≤3%，扣2分。无漏损率数据的，扣4分。 |
|  |  | 3.3.3管网维护（3分） | 查阅管网维护管理制度，抽查清洗、检测、维护等记录。 | 1.《城市供水条例》第二十七条：城市自来水供水企业和自建设施供水的企业对其管理的城市供水的专用水库、引水渠道、取水口、泵站、井群、输配水管网、进户总水表、净配水厂、公用水站等设施，应当定期检查维修，确保安全运行。 2.《城市供水水质管理规定》第十条第2款用于城市供水的新设备、新管网或者经改造的原有设备、管网，应当严格进行清洗消毒，经质量技术监督部门资质认定的水质检验机构检验合格后，方可投入使用。 2. 《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92）4.2.1供水企业应按计划做好管网改造工作。对DN≥75的管道，每年安排不小于管道总长的1%进行改造。 | 考核方式：查阅文件。未制定管网巡查、维护管理制度或未按制度实施的，扣3分； 未对新改建管网清洗消毒的，扣1分。 |
|  | 3.4供水服务 | 3.4.1服务窗口（3分） | 查看设置服务窗口、热线等情况。 | 1.《城镇供水服务》（CJ/T 316）9.1供水单位应设立24小时服务电话，以及营业厅、信函等服务渠道。9.2服务渠道应保持通畅：做到铃响三声有应答；服务厅服务中，客户等待时间不宜超过20分钟。10.1供水单位宜向客户提供：水质信息、水压信息、降压及停水信息、业务办理流程、水费标准及结算方式、服务联系方式、供水服务规章制度等。 | 考核方式：现场查看为主。可通过拨打热线电话了解服务情况。未设服务窗口或服务热线的，扣1分； 未提供水质、水压及水价等信息查询的，或未公开新装、缴费、投诉处理等服务流程的，扣2分； 服务电话服务不规范的，扣1分。 |
|  |  | 3.4.2抄表计量（2分） | 查看水表检定、安装、更换记录，考核抄表到户率。 | 1.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92)3.1.2除消防和冲洗管网用水外，水厂的供水、生产运营用水、公共服务用水、居民家庭用水、绿化用水、深井回灌等都必须安装水量计量仪表。（强条）3.1.6水表强制检定应符合国家《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》的要求。管径DN15-25的水表，使用期限不得超过6年；管径DN大于25的水表，使用期限不得超过4年。（强条）3.1.7有关出厂供水计量校核依据、用户用水计量水表换表统计、未计量有效用水量的计算依据，必须存档备查。（强条） | 考核方式：查阅资料为主，结合现场查看水厂，了解水厂水量计量水表检定、安装、更换记录是否符合有关规定，不合规定的，扣1分； 抄表到户率低于95%的，扣1分。 |
|  |  | 3.4.3抢修与停水 （2分） | 查看管网漏水处理记录和停水公告记录。 | 1.《城市供水条例》第二十二条城市自来水企业和自建设施对外供水的企业应当保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经城市供水行政主管部门批准并提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用水单位和个人，尽快恢复供水，并报告城市供水行政主管部门。 2.《城镇供水服务》（CJ/T 316）3.2.1除了本企业的障碍外，漏水修复时间应符合①明漏自报漏之时起、暗漏自检人员正式转单报修之时起，90%以上的漏水次数应在24小时内修复。①突发性爆管、折断事故应在报漏之时起，4小时内止水并开始抢修。（强条） | 考核方式：查阅资料。管网一般漏水处理时间超过24小时的漏水次数低于90%扣1分； 爆管未在30分钟内到达现场、4小时内止水并抢修的，每发现1次扣1分； 未按要求提前发布停水公告的，每发现1次扣1分。 |
|  |  | 3.4.4投诉处理及时率与服务满意度（2分） | 查看供水企业的服务和投诉处理记录，考核服务人员对业务的熟悉程度。 | 1.《城镇供水服务》（CJ/T 316）12.1供水单位应设立投诉电话、信访等多种投诉受理渠道；12.2供水单位应制定投诉处理流程及办法。 | 考核方式：问询为主。服务人员对业务不熟悉的，扣1分； 无服务相关记录的，扣1分； 随机选择若干名用户进行服务满意度电话调查，每1个客户不满意，扣1分； 投诉处理及时率小于99%的扣1分。 |
|  | 3.5应急管理 | 3.5.1应急预案（3分） | 查阅企业应急预案及演练记录。 | 1.《城市供水水质管理规定》第二十四条第2款城市供水单位应当依据所在地城市供水水质突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急预案，报所在地直辖市、市、县人民政府供水主管部门备案并定期组织演练。 2.《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ 58)9.1.1供水厂必须建立水质预警系统，应制定水源和供水突发事件应急预案，完善应急净水技术，并定期进行应急演练。（强条） | 考核方式：查阅资料。未依据所在地城市供水安全应急预案制定突发事件应急预案的，扣3分； 应急预案未报当地城市供水主管部门备案的，扣1分； 未按照应急预案的规定组织演练的，扣1分。 |
|  |  | 3.5.2应急处理专业队伍与物资储备（1分） | 现场查看应急队伍、设施设备和物资储备情况。 | 1.《城镇给水排水技术规范》2.0.3城镇给水排水设施应具备应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的能力。《城市供水水质管理规定》（强条） 2.《城市供水水质管理规定》第二十五条第7款应急供水设施、设备及其他物资和技术的储备与调度。 | 考核方式：现场查看。无应急处理队伍或现场联络不上应急人员的，扣1分； 未根据应急预案针对本地区风险污染物配置应急设施、设备及其他物资储备的，扣1分。无应急物资储备，但能够提供应急物资货源保障相关证明材料的不扣分。 |

城镇供水二次供水专项检查评价办法

| 考核要点 | 考核项目 | 考核方式与评分细则 | 考核依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、管理制度制定与监管情况（35分） |
| 1.1部门职责 （12分） | 1.1.1查阅地方二次供水相关管理制度的建立和完善情况 （8分） | 考核方式：查阅地方二次供水管理制度文件，并对管理人员进行问询。 所在省、自治区、直辖市或市县人民政府城市供水主管部门未建立二次供水相关管理制度的，扣8分（省级或市县级有管理制度即可得分）；已建立二次供水管理制度，但责任主体、设施设计、施工、清洗消毒、卫生安全防护、水质检测、信息公开等内容不完善的，每缺一项扣1分，扣完8分为止； 问询供水管理人员对二次供水业务的熟悉情况，完全不掌握情况的扣4分，不熟悉的可扣2分。 | 1.《城市供水条例》（国务院令第158号） 第七条第3款：县级以上城市人民政府确定的供水行政主管部门主管本行政区域内的城市供水工作。 2.《国务院办公厅关于印发住房和城乡建设部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发［2008］74号） 第一部分第五条：将城市管理的具体职责交给城市人民政府，并由城市人民政府确定…供水…等方面的管理体制。 3.《城市供水水质管理规定》（住房和城乡建设部令第156号） 第四条 国务院建设主管部门负责全国城市供水水质监督管理工作。 省、自治区人民政府建设主管部门负责本行政区域内的城市供水水质监督管理工作。 直辖市、市、县人民政府确定的城市供水主管部门负责本行政区域内的城市供水水质监督管理工作。 4.《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房和城乡建设部 国家卫生和计划生育委员会令第31号） 第十四条：二次供水设施选址、设计、施工及所用材料，应保证不使用饮用水水质受到污染，并有利于清洗和消毒。各类蓄水设施要加强卫生防护，定期清洗消毒。具体管理办法由省、自治区、直辖市根据本地区情况另行规定。 |
|  | 1.1.2按照地方政府“三定”方案配置城镇供水管理人员 （4分） |  |  |
| 1.2设施建设与改造 （8分） | 1.2.1设施建设与改造规划 （3分） | 考核方式：查阅当地供水专项规划、年度实施计划等相关文件。 未考虑城镇供水专项规划对二次供水设施建设的调控作用，导致二次供水设施布置不合理的，扣3分。 未对既有居民二次供水设施开展排查的，扣3分； 结合近期改造建设规划，未制定改造计划扣2分；已制定计划但计划内容不完整或未实施扣1分。 | 1.《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城[2015]31号） 城镇供水专项规划应统筹考虑供水管网区域集中调蓄调压设施布局，确保管网压力平稳均衡；发挥城镇供水专项规划对二次供水设施建设的调控作用，合理布置二次供水设施，促进节能降耗。 对既有居民二次供水设施开展排查，制定工作计划；对不符合技术、卫生和安全防范要求的二次供水设施，要限期整改；对老旧落后的二次供水设施要制定改造任务并抓紧逐一落实技术方案，力争用5年时间完成改造任务。 |
|  | 1.2.2老旧设施排查（3分） |  |  |
|  | 1.2.3建设改造年度实施计划 （2分） |  |  |
| 1.3报装与收费管理 （5分） | 1.3.1报装管理 （2分） | 考核方式：查阅文件、现场问询。 未进行报装管理的扣2分； 是否制定了二次供水设施运行维护收费办法或明确费用来源，没有办法或没有费用来源的扣2分；费用不落实的扣1分。 | 1.《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城[2015]31号） 强化供水企业对用水报装的管理，健全供水企业对二次供水设施建设的技术审验制度，在工程设计、竣工验收等环节进行技术把关。 由各地价格主管部门会同住房城乡建设（城市供水）主管部门研究制定二次供水设施运行维护收费办法。按照弥补二次供水设施正常运行、水质安全保障及设施折旧、大修维修等费用支出的原则确定收费标准。 |
|  | 1.3.2运行维护费 （3分） |  |  |
| 1.4监管情况 （10分） | 1.4.1监督检查情况 （5分） | 考核方式：查阅文件、监管记录，并对监管实施情况进行现场问询。 查阅上一年度或本年度当地城镇供水主管部门按照相关规定开展二次供水监督检查的报告、记录、检查意见书等，未按照要求开展的扣5分；已开展但不完善的扣2分。 对于发现不符合《城市供水水质管理规定》第二十九条规定的情况的，所在地城镇供水主管部门未进行相应处罚的，扣5分。 | 1. 《城市供水水质管理规定》（住房和城乡建设部令第156号） 第四条：直辖市、市、县人民政府确定的城市供水主管部门负责本行政区域内的城市供水水质监督管理工作。 第十五条：国务院建设主管部门，省、自治区建设主管部门以及直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门应当建立健全城市供水水质检查和监督制度，对本规定的执行情况进行监督检查。 第十九条 建设（城市供水）主管部门实施现场检查时应当做好检查记录，并在取得抽检水样检测报告十五日内，向被检查单位出具检查意见书。发现供水水质不合格或存在安全隐患的，建设（城市供水）主管部门应当责令被检查单位限期改正。 第二十条 建设（城市供水）主管部门实施监督检查，应当委托城市供水水质监测网监测站或者其他经质量技术监督部门资质认定的水质检测机构进行水质检测。 第二十九条 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款：（一）供水水质达不到国家有关标准规定的；（二）城市供水单位、二次供水管理单位未按规定进行水质检测或者委托检测的；（三）对于实施生产许可证管理的净水剂及与制水有关的材料等，选用未获证企业产品的；（四）城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的净水剂及有关制水材料的；（五）城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的城市供水设备、管网的；（六）二次供水管理单位，未按规定对各类储水设施进行清洗消毒的；（七）城市供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息的；（八）违反本规定，有危害城市供水水质安全的其他行为的。 2.《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城[2015]31号） 住房城乡建设（城市供水）部门要加强二次供水的日常监管，严把质量关，监督落实二次用水设施设计、建设和运行维护相关制度。 |
|  | 1.4.2处罚情况 （5分） |  |  |
| 二、制度落实情况（65分） |
| 2.1日常与应急管理（10分） | 2.1.1卫生管理制度 （3分） | 考核方式：查阅资料、现场查看、问询。 未建立卫生管理制度的，扣3分； 未建立设施维护、清洗消毒、数值检测持证上岗、档案管理制度的，缺1项内容扣2分，扣完5分为止； 检查应急预案、应急预案的演练记录，无应急预案的扣2分；有预案但未按规定进行演练的扣1分。 | 1.《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997） 8.2管理单位对设施的卫生管理必须制定设施的卫生制度并予以实施，管理人员每年进行一次健康检查和卫生知识培训，合格上岗。 2.《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房和城乡建设部 国家卫生和计划生育委员会令第31号） 第九条 供水单位应建立饮用水卫生管理规章制度，配备专职或兼职人员，负责饮用水卫生管理工作。 3.《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城[2015]31号） 承担二次供水运行维护的单位要严格按照安全运行、卫生管理、治安保卫等有关法规和标准规范，建立健全设施维护、清洗消毒、数值检测持证上岗、档案管理、应急和治安防范等制度。 配备专职或兼职安全生产、卫生管理、治安保卫人员，强化日常管理，提供优质服务。 要制定或完善应急处置预案并组织演练。 4.《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010） 11.1.1二次供水设施的运行、维护与管理应有专门的机构和人员。 11.1.2管理机构应制定二次供水的管理制定和应急预案。 11.1.3运行管理人员应具备相应的专业技能，熟悉二次供水设施、设备的技术性能和运行要求，并持有健康证明。 |
|  | 2.1.2日常管理制度 （5分） |  |  |
|  | 2.1.3应急预案 （2分） |  |  |
| 2.2人员配备与管理 （10分） | 2.2.1人员配备 （4分） | 考核方式：现场查看、查阅文件、询问。 未配备专职或兼职人员的，扣4分； 检查上一年度或当年的管理人员健康证、卫生知识培训合格证，无相关证明或已过期的扣3分； 查看管理人员卫生知识培训记录，无证明材料的扣3分。 |  |
|  | 2.2.2健康证 （3分） |  |  |
|  | 2.2.3培训 （3分） |  |  |
| 2.3设施设计建设 （15分） | 2.3.1消毒器 （3分） | 考核方式：查阅资料、现场查看。 未按照要求设置消毒器位置的，扣3分； 未按照要求设置阀门的，发现1处扣1分，扣完4分为止； 不具备排水条件的，扣3分； 蓄水池周围10m以内有渗水坑或堆放垃圾等污染源，或水箱周围2m内有污水管线及污染物的，或发现存在二次供水管道与非饮用水管道连接的，发现1处扣5分。 | 1.《二次供水工程技术规程》（CJJ 140-2010） 5.4.7叠压供水设备应预留消毒设施接口。 6.4.4严禁二次供水管道与非饮用水管道连接。 6.4.9二次供水管道的下列部位应设置阀门：1环状管段分段处； 2从干管上接出的支管起始端； 3水表前、后处； 4自动排气阀、泄压阀、压力表等附件前端，减压阀与倒流防止器前、后端。 6.5.1二次供水设施的水池（箱）应设置消毒设备。 2.《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997） 4.1设施周围应保持环境整洁，应有很好的排水条件，供水设施应运转正常。 5.3设施须有安装消毒器的位置，有条件的单位设施应设有消毒器。 5.5蓄水池周围10m以内不得有渗水坑和堆放和垃圾等污染源。水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。 |
|  | 2.3.2阀门 （4分） |  |  |
|  | 2.3.3排水条件 （3分） |  |  |
|  | 2.3.4污染控制 （5分） |  |  |
| 2.4运行维护 （15分） | 2.4.1清洗消毒 （5分） | 考核方式：查阅本年或上年清洗记录和水质检测报告，检查报告中的检测指标、检测时间、检测结果是否符合标准、检测单位是否具备资质，现场查看压力表的读数。 无清洗记录或清洗消毒不足每半年1次的扣5分； 无水质检测报告的扣5分；有检测报告但检测结果存在不达标的扣4分；不能覆盖必测项目:色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯的扣3分；检测单位不具备资质的扣5分； 现场查看压力（表）或询问居民，有反映二次供水压力小或不能稳定使用的，扣5分。 | 1.《城镇供水服务》（GB/T 32063-2015） 5.10.1二次供水水质应符合GB5749的规定； 5.10.2居民住宅和公共建筑的二次供水用水点的给水压力应符合CJJ 140的有关规定； 2.《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997） 8.3管理单位每年应对设施进行一次全面清洗，消毒，并对水质进行检验，及时发现和消除污染隐患，保证居民饮水的卫生安全。 3.《二次供水工程技术规程》（CJJ 140-2010） 3.0.2二次供水不得影响城镇供水管网正常供水。 4.0.1二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。 4.0.3二次供水系统的供水压力应根据最不利用水点的工作压力确定。 5.2.4 叠压供水方式应有条件使用。采用叠压供水方式时，不得造成该地区城镇供水管网的水压低于本地规定的最低供水服务压力。 11.3.6水池（箱）的清洗消毒应符合下列规定： 水池（箱）必须定期清洗消毒，每半年不少于一次； 应根据水池（箱）的材质选择相应的消毒剂，不得采用单纯依靠投放消毒剂的清洗消毒方式； 水池（箱）清洗消毒后应对水质进行检测，检测结果应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定； 水池（箱）清洗消毒后的水质检测项目至少应包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、余氯。 11.3.7水质检测取水点宜设在水池（箱）出水口，水质检测记录应存档备案。 |
|  | 2.4.2水质检测 （5分） |  |  |
|  | 2.4.3供水压力 （5分） |  |  |
| 2.5安全防范 （8分） | 2.5.1人防情况 （4分） | 考核方式：实地查看二次供水设施安防情况。 未安排专人定期巡查或安排专人管理视频安防监控系统的，扣4分； 未实行封闭管理的，扣4分。 | 1.《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城[2015]31号） 加强物防、技防建设，推行封闭管理模。 2.《城市供水行业反恐怖防范工作标准》 全文 |
|  | 2.5.2封闭管理 （4分） |  |  |
| 2.6服务与信息公开 （7分） | 2.6.1服务 （4分） | 考核方式：查阅二次供水管理单位的服务制度和记录，公示信息和公示记录，问询用户以往的公示情况。 未设立服务电话、无处理或抢修记录的扣2分； 不能按照要求及时处理客户反映问题的扣2分； 未按规定公开相关信息的，发现1项扣1分，扣完3分为止。 | 1.《城镇供水服务》（GB/T 32063-2015） 5.10.3二次供水单位应设立24h服务电话； 5.10.4受理客户报修后应在24h内处理；不能及时解决时，应向客户说明原因，并承诺解决期限。发生水质异常、管道爆裂和设备故障等影响供水服务的紧急情况时，应在2h内达到现场处理或抢修。 5.10.5二次供水单位应向客户公开下列相关服务信息：a）水箱或水池清洗及清洗后的水质情况； b）降压或停水信息；c）服务和投诉电话、处理期限和流程等服务规范。 |
|  | 2.6.2信息公开 （3分） |  |  |