附件

绍兴市国省道公路路域环境

保洁、管理对照表

|  | 保洁、管理工作目标 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路 | 1.路域环境内无明显可见的袋、桶、块、堆类垃圾、抛落物、漏洒液、杂物等。 | 1.日常养护巡查的日间巡查频率不少于每天1次，夜间巡查频率不少于每月2次（恶劣天气、执行特殊勤务等除外）;清扫设备每五十公里配1台及以上，保洁人员每2公里配1人以上；路面清扫采用机械为主人工为辅的方式，全程清理频率每天1次,中央分隔带内宜采用集中封道清理方式，整合各类施工作业内容，清理频率按照路段实际清洁情况，宜每个月集中清理1次。对“抛洒滴漏”车辆及情况及时处理。 |
|  | 2.路域环境内无违法设置的标志牌（广告牌）、违法搭建的建筑物、构筑物。 | 2.按国家、部省标准设置公路交通标志标线，公路沿线设置标志标线经交通行业主管部门核批备案。 |
|  | 3.路面路肩无积水，边沟无淤泥，排水通畅。 | 3.边坡、边沟及外侧区域清理主要采用人工清理，清理频率每月至少1次。 |
|  | 4.护栏、交通标志（牌）标线干净整洁，反光明晰，规范醒目。 | 4.护栏、交通标志（牌）标线清洗采用械为主人工为辅的方式，清理频率每季度至少一次。 |
|  | 5.隧道内壁干净整洁，通风、照明设施完善，排水沟和电缆沟无淤泥垃圾堵塞。 | 5.隧道清理采用机械为主人工为辅的方式，清理频率每2个月至少1次。 |
|  | 6.高速公路服务区（停车区）、收费区内设施干净整洁，标志规范整齐，运行秩序良好。 | 6.高速服务区（停车区）和收费区营业场所、公共卫生间即脏即扫，停车广场、加油站等公共区域实行24小时保洁，循环打扫，遇明显垃圾及时清扫。收费站清扫频率每天不少于2次，发现收费广场、车道有明显垃圾，在确保安全情况下及时清扫。 |
|  | 7.公路桥下空间无堆放的各类工业、建筑垃圾及生活垃圾、违法建筑物和构筑物。 | 7.桥下空间、涵洞的巡查每月不少于2次；所辖高速公路桥下实现视频监控全覆盖。合理利用桥下空间。对于构成行车安全隐患的跌（漏）物（液）以及桥下空间违法构筑物要做到及时发现和清理。 |
|  | 8.公路沿线无可绿化未绿化路段、无缺（死）株，绿化不影响安全视距和车辆通行。 | 8.中央分隔带的绿化植物修剪频率为每月1次，公路主线、匝道两侧和互通区的绿化植物修剪频率为每年第1、2、4季度各1次。也可结合植物生长态势和安全行车需要加密修剪频率，因灾害天气导致绿化折断倒伏进而影响行车安全时须立即清理。 |
|  | 9.其它。其它影响公路路容路貌的情况。 | 9.有序施工，有序通行等。 |
| 普通国省道 | 1.路域环境内无明显可见的袋、桶、块、堆类垃圾、抛落物、漏洒液、杂物等。 | 1.进一步加强普通国省道公路日常巡查，日常巡查的日间巡查频率不少于每天1次，夜间巡查频率不少于每月2次（恶劣天气、执行特殊勤务等除外）；清扫设备每五十公里配2台及以上，保洁人员每2公里配1人以上；对公路二级及二级以上公路路面清扫作业频率宜不少于每天1次，其他等级公路路面清扫作业频率可根据路面污染程度、交通量大小及其组成、气候及环境等因素而定，但每周不少于2次，穿城路段路面清扫作业频率宜不少于每三天4次。对“抛洒滴漏”车辆及情况及时处理。 |
|  | 2.路域环境内无违法设置的标志牌（广告牌）、违法搭建的建筑物、构筑物。 | 2.普通国道全线巡查每天不少于1次，普通省道全线巡查每周不少于4次。及时制止、查处普通国省道公路用地（含桥下空间）及公路建筑控制区内违法修建、设置的建筑物、构筑物、非公路标志（含广告牌）。 |
|  | 3.路面路肩无积水，边沟淤泥，排水通畅。 | 3.中分带、边坡清理每月不少于1次。 |
|  | 4.护栏、交通标志（牌）标线干净整洁，反光明晰，规范醒目。 | 4.护栏、交通标志（牌）标线清洗采用械为主人工为辅的方式，清理频率每2个月至少一次。普通国省道交通标志标线按国家和部省相关标准设置齐全。 |
|  | 5.隧道内壁干净整洁，通风、照明设施完善，排水沟和电缆沟无淤泥垃圾堵塞。 | 5.隧道清理每季度不少于1次。长隧道和大型桥梁的清扫频率应适当增加。 |
|  | 6.普通国省道公路服务站内设施干净整洁，标志规范整齐，运行秩序良好。 | 6.普通国省道公路服务站每天及时清扫，对特别脏乱差路段加大清扫频率。 |
|  | 7.公路桥下空间无堆放的各类工业、建筑垃圾及生活垃圾、违法建筑物和构筑物。 | 7.桥下空间、涵洞的巡查每月不少于2次；对于构成行车安全隐患的跌（漏）物（液）以及桥下空间违法构筑物要做到及时发现和清理。 |
|  | 8.公路沿线无可绿化未绿化路段、无缺（死）株，绿化不影响安全视距和车辆通行。 | 8.中央隔离带及两侧的绿化植物修剪频率为每年第1、2、4季度各1次，也可结合植物生长态势和安全行车需要加密修剪频率，因灾害天气导致绿化折断倒伏进而影响行车安全时须立即清理。 |
|  | 9.其它。其它影响公路路容路貌的情况。 | 9.公路沿线穿城镇区域无违法集市贸易、摆摊设点、打场晒粮、占道经营等交通秩序混乱路段等。 |